# Таймер-розетка Feron ТМ22/61925

Таймер-розетка Feron ТМ22/61925

Таймер-розетка Feron (Ферон) ТМ22/61925 предназначена для подключения бытовых и промышленных приборов большой мощности: утюги, калориферы, светильники большой мощности, прожектора уличного освещения, электрокотлы и т.д.

Исполнение - "евро" с защищенными контактами.

Чтобы обезопасить от поражения током не в меру любознательных маленьких детей, розетка оснащена сдвижными подпружиненными заслонками, препятствующими свободному доступу к гнездам.

## Технические характеристики:

- тип таймера - недельный;

- управление - электронное;

- точность установки времени - 1 минута;

- максимальная нагрузка - 16 А, 3600 Вт;

Сертифицировано для России и стран Евросоюза. Производитель: "Feron Company", КНР. Гарантийный срок работы - 1 год с момента покупки.

Гарантийные обязательства соблюдаются только на приборы купленые в интернет-магазине ПМБП "Энергия" или в магазинах дилеров предприятия.

## Подготовка к работе

### Первое включение таймер-розетки с электронным управлением

В таймер-розетках с электронным управлением используется NiMN аккумулятор. Он способен поддерживать работу часов и сохранение в памяти установок не менее чем на 100 часов.

Перед первым использованием, включите ее для подзарядки в сеть на 14 часов.

После зарядки, тонким стержнем авторучки или карандаша, нажмите на кнопку MASTER CLEAR (рис. 2) для очистки памяти таймер-розетки и приведения ее в рабочее состояние.

После нажатия на кнопку на несколько секунд загорятся все элементы жидкокристалического индикатора таймера (рис. 3), обнулятся внутренние часы и очистится память программ.

Кнопку MASTER CLEAR можно использовать для полного удаления всех введенных ранее настроек.

### Установка времени и дня недели

Удерживая кнопку CLOCK:

рис.2 Кнопки управления работой таймера

- Укажите действующее "летнее" или "зимнее" время нажатием кнопки ON/AUTO/OFF. "Летнее время" индицируется буквой S (сегмент №6 на рис. 3), при "зимнем времени" эта буква отсутствует;

- Выберите кнопкой WEEK день недели - (сегменты №1 на рис. 3);

  - MO - понедельник;

  - TU - вторник;

  - WE - среда;

  - TH - четверг;

  - FR - пятница;

  - SA - суббота;

  - SU - воскресенье.

- Установите текущее время и формат его отображения;

  - Кнопкой HOUR - текущий час в 24-ом формате (сегмент №4 рис. 3);

  - Кнопкой MINUTE - текущую минуту (сегмент №5 рис. 3);

  - Если вам удобен 12-ти часовой формат времени, то установите его кнопкой TIMER - высветится "AM" - до полудня или "PM" - после полудня (сегмент №2рис. 3).

## Режимы работы таймер-розетки Feron ТМ22/61925

Таймер розетка может работать в четырех режимах:

- Выключено постоянно - нажатием кнопки ON/AUTO/OFF установите "OFF" (сегмент №15 рис. 3). Таймер-розетка будет отключена вне зависимости от настроек;

- Включено постоянно - нажатием кнопки ON/AUTO/OFF установите "ON" (сегмент №13 рис. 3). Таймер-розетка будет включена вне зависимости от настроек;

- Автоматическая работа - нажатием кнопки ON/AUTO/OFF установите "AUTO" (сегмент №14 рис. 3). Включение/выключение розетки происходит в соответствии с заданной программой;

- Случайное включение (RANDOM) - нажатием кнопки RANDOM установите "R" (сегмент №6 рис. 3). Включение/выключение розетки происходит случайным образом в промежуток времени от 18 часов вечера до 6-ти утра. Остальное время розетка остается выключенной. Этот режим предназначен для имитации присутствия людей в помещении - уезжая из дома на долгое время, вы можете включить в розетку торшер, настольную лампу или другой осветительный прибор.

рис.3 Жидкокристалический индикатор таймера

MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU - дни недели; AM/PM - до/после полудня; Номер программы (до 10-ти): ON- на включение, OFF- на выключение; Часы Минуты R - режим RANDOM; S - летнее время; Секунды; SET - в данной модели не используется; CLOCK - индикатор показывает текущее время; PROGRAM - прибор находится в режиме программирования; CD - в данной модели не используется; ON - ручное включение (постоянно включено); AUTO - автоматическая работа; OFF - ручное отключение (постоянно выключено).

## Программирование таймера для автоматической работы

### Вход и выход из режима программирования

Для того, чтобы начать программирование таймер-розетки нажмите кнопку TIMER - надпись "CLOCK" сменится надписью "PROGRAM" (сегменты № 10 и 11 на рис. 3).

Вы можете установить для таймера до 10 различных программ (блоков). Перебор блоков осуществляется кнопкой TIMER.

Для выхода из режима программирования надо нажать кнопку СLOCK - на индикаторе загорится "CLOCK".

### Программирование блока

Вы можете использовать до 10 вариантов работы таймера-розетки (10 блоков). В каждом варианте настраиваются: дни недели в которые этот блок будет активным, время включения розетки и время ее выключения.

Если блоки перекрывают, противоречат друг другу, то приоритет имеет команда на выключение. Например, в одном блоке у вас указано, что во вторник в 10.00 розетка должна включиться, а в 18.00 выключиться, а в другом блоке вы указали, что во вторник розетка включена с 12.30 утра до 15 часов, то ваша розетка включится в 10.00, а выключится в 15.00.

### Наш совет:

Если вам необходима сложная программа управления розеткой, то распишите ее сначала на бумаге, проверьте ее на наличие накладок.

При первом нажатии на кнопку TIMER на экране появится надпись: "1 ON"(№ 3 рис. 3), что означает: блок №1, настройка включения.

Кнопками WEEK, HOUR, MINUTE установите дни недели, в которые будет производится включение розетки, час и минуту.

Дни недели выбираются перебором из 16 комбинаций. Если в этом перечне нет нужной вам комбинации, то используйте несколько блоков, программируя их на нужные вам дни недели

Таблица 1. Шаблоны комбинаций дней недели

| 1. | в понедельник | MO |
| --- | --- | --- |
| 2. | во вторник | TU |
| 3. | в среду | WE |
| 4. | в четверг | TH |
| 5. | в пятницу | FR |
| 6. | в субботу | SA |
| 7. | в воскресенье | SU |
| 8. | ежедневно | MO TU WE TH FR SA SU |
| 9. | в будни | MO TU WE TH FR |
| 10. | в выходные | SA SU |
| 11. | кроме воскресенья | MO TU WE TH FR SA |
| 12. | понедельник, среда, пятница | MO WE FR |
| 13. | вторник, четверг суббота | TU TH SA |
| 14. | первые три дня недели | MO TU WE |
| 15. | четверг, пятница, суббота | TH FR SA |
| 16. | понедельник, среда, пятница, суббота | MO WE FR SA |

После второго нажатия на кнопку TIMER на экране появится надпись: "1 OFF"(№ 3 рис. 3), что означает: блок №1, настройка выключения. Аналогично настройке включения, укажите час и время выключения таймер-розетки.

Следущее нажатие TIMER приводит к настройке 2-го блока и далее. Они программируются аналогично.

Отключить ненужный блок можно из режима программирования кнопкой RST/RCL. Эта кнопка не стирает данные, а только отключает выключает блок. Восстановить его работу можно повторным нажатием этой кнопки.

После того, как вы запрограммировали таймер-розетку, нажмите кнопку CLOCK для возврата в обычный режим работы. Проверьте, что таймер находится в "АUTO"